## Slide 1
从扫描到 fMRIPrep
fMRI 预处理全流程新手指南
DICOM → dcm2niix → BIDS → fMRIPrep → 质量检查
面向第一次接触 fMRI 预处理、BIDS 和 fMRIPrep 的同学
2026-04 | 基于项目实战经验整理

## Slide 2
目录 | Agenda
01
我们到底在做什么
预处理的目标与核心链路
02
扫描结束后的第一步
数据收集与参数记录
03
整理原始数据
DICOM 解压与目录组织
04
DICOM 转 NIfTI
dcm2niix 工具使用
05
构建 BIDS 数据集
文件命名、目录结构与元数据
06
补齐 JSON 元数据
关键字段详解与常见坑点
07
BIDS 验证
bids-validator 使用与报错排查
08
准备运行环境
Docker、FreeSurfer、TemplateFlow
09
运行 fMRIPrep
命令参数详解与并行策略
10
fMRIPrep 内部原理
结构像与功能像处理流程
11
结果检查与输出
HTML 报告、confounds 与常见误区
12
工具脚本与参考
项目脚本工具与官方资料

## Slide 3
01 | 我们到底在做什么
理解预处理的目标与核心链路
01 | 我们到底在做什么
理解预处理的目标与核心链路

## Slide 4
fMRI 预处理的目标
结构规范统一
统一文件格式（NIfTI）
统一目录结构（BIDS）
统一命名规范
元数据完整可追溯
采集参数记录在 JSON 中
任务信息与行为数据对齐
版本控制与可重复性
误差校正
头动校正（Motion Correction）
切片时间校正（Slice Timing）
几何畸变校正（SDC）
空间标准化到模板
为下游分析准备
一阶 GLM 分析
功能连接分析
MVPA / RSA 等

## Slide 5
核心链路：从扫描到分析
扫描结束
DICOM / zip
整理数据
解压、编号
dcm2niix
DICOM→NIfTI
BIDS 整理
命名+归档
补元数据
JSON 字段
验证
bids-validator
fMRIPrep
预处理
结果检查
HTML + confounds
核心原则：fMRIPrep 需要「合格的 BIDS 数据集」作为输入
第一部分：数据准备
导出原始 DICOM / zip
整理被试和序列
dcm2niix 转 NIfTI + JSON
第二部分：预处理执行
按 BIDS 规范改名归档
补齐 JSON 元数据 + 验证
运行 fMRIPrep + 检查结果

## Slide 6
02 | 扫描结束后的第一步
数据收集与参数记录
02 | 扫描结束后的第一步
数据收集与参数记录

## Slide 7
扫描结束后必须拿到的数据
原始数据
原始 DICOM 或压缩 zip
被试清单
扫描序列记录表
行为任务日志
重要扫描参数记录
关键扫描参数
TR (RepetitionTime)
TE (EchoTime)
FlipAngle / 多带因子
切片数 / 切片顺序
相位编码方向
是否有 fieldmap
重要坑点：
1. 不要只拿 .nii，一定尽量保留最原始的 DICOM 或压缩包
2. 不要只记「这是任务 run1」，要记清楚扫描机上的真实序列名
3. 行为日志和影像文件名一定要能对上 run，否则 events.tsv 容易错位

## Slide 8
03 | 整理原始数据
DICOM 解压与目录组织
03 | 整理原始数据
DICOM 解压与目录组织

## Slide 9
整理原始数据：目录结构与检查
project/
├─ RAW/
│ ├─ 20260401_sub001.zip
│ ├─ 20260401_sub002.zip
│ └─ ...
├─ Dicom/
│ ├─ 001/
│ ├─ 002/
│ └─ ...
└─ Nifti/
整理步骤
建 RAW / Dicom / Nifti 目录
解压 RAW 中的 zip
找到 DICOM 文件夹并重命名为 001, 002...
对每个被试做 DICOM 转换和 BIDS 归档
检查清单
每个被试是否都有 T1w 结构像
每个被试是否有预期数量的功能 run
有无多余序列（localizer, Survey 等）
有无缺失/重复 run 或扫描中断
注意：不同扫描中心导出的 zip 结构不一样，别假设解压后一定是「某目录/DICOM/」。按时间排序自动编号时，必须确认 zip 顺序确实和被试顺序一致。

## Slide 10
04 | DICOM 转 NIfTI
dcm2niix 工具使用
04 | DICOM 转 NIfTI
dcm2niix 工具使用

## Slide 11
dcm2niix：DICOM 到 NIfTI 的转换工具
dcm2niix 的职责
把 DICOM 转成 NIfTI (.nii.gz)
从 DICOM 提取元数据写入 .json sidecar
典型命令
dcm2niix -z y \
-f %p_%t_%s \
-o <输出目录> \
<DICOM目录>
参数 | 含义 | 建议
-z y | 输出压缩 .nii.gz | 推荐开启，省空间
-f %p_%t_%s | 文件名：协议+时间+序列号 | 保守命名，保留信息
-o | 输出目录 | 每被试单独目录
转换产物：series_name.nii.gz（图像）+ series_name.json（元数据）
别只拷贝 .nii.gz，漏掉 .json！dcm2niix 自动提取的元数据不一定完整，后面仍要人工核对。

## Slide 12
05 | 构建 BIDS 数据集
文件命名、目录结构与元数据
05 | 构建 BIDS 数据集
文件命名、目录结构与元数据

## Slide 13
最小可用 BIDS 目录结构
BIDS_ROOT/
├─ dataset_description.json
├─ participants.tsv
├─ participants.json
├─ sub-001/
│ ├─ anat/
│ │ ├─ sub-001_T1w.nii.gz
│ │ └─ sub-001_T1w.json
│ └─ func/
│ ├─ sub-001_task-viewing_run-1_bold.nii.gz
│ ├─ sub-001_task-viewing_run-1_bold.json
│ ├─ sub-001_task-viewing_run-1_events.tsv
│ ├─ sub-001_task-viewing_run-2_bold.nii.gz
│ ├─ sub-001_task-viewing_run-2_bold.json
│ └─ sub-001_task-viewing_run-2_events.tsv
└─ code/
├─ participants.txt
└─ bids_filters.json
必要文件
dataset_description.json
每个 bold.nii.gz 必须有对应 bold.json
功能文件名必须包含 task-xxx
推荐文件
participants.tsv / participants.json
events.tsv（任务态必须）
README / CHANGES
命名规则
sub-094_task-viewing_run-1_bold.nii.gz
静息态：sub-094_task-rest_run-1_bold.nii.gz
task + run 是核心实体

## Slide 14
BIDS 关键配置文件详解
dataset_description.json
{
"Name": "Your Study Name",
"BIDSVersion": "1.10.1"
}
participants.tsv
participant_id age sex group
sub-001 22 F control
sub-002 24 M experiment
events.tsv（任务态必需）
onset duration trial_type
0.5 2.0 word
4.5 2.0 picture
8.5 2.0 rest
bids_filters.json
{
"t1w": { "datatype": "anat",
"suffix": "T1w" },
"bold": { "datatype": "func",
"suffix": "bold" }
}
events.tsv 的 onset=0 指的是「第一个保留下来的 volume」，不是扫描机刚开始的时间。如果删掉了 dummy scans，events.tsv 的起点也要对应调整。

## Slide 15
06 | 补齐 JSON 元数据
关键字段详解与常见坑点
06 | 补齐 JSON 元数据
关键字段详解与常见坑点

## Slide 16
JSON 元数据：新手必须关注的字段
字段 | 作用 | 何时必须核对
TaskName | 任务名称 | 所有任务态
RepetitionTime | TR（时间采样间隔） | 所有 BOLD
SliceTiming | 切片采样时间点 | 需做 slice timing 时
PhaseEncodingDirection | 相位编码方向 (i/j/k) | 畸变校正时
EffectiveEchoSpacing | 有效回波间隔 | 场图/畸变校正
TotalReadoutTime | 总读出时间 | 场图/畸变校正
B0FieldIdentifier | 场图与功能像关联 | 有 fieldmap 时推荐
EstimatedEffectiveEchoSpacing → EffectiveEchoSpacing：有些转换结果是 Estimated... 前缀，后续工具更期待无前缀版本。可用 jq 批量重命名。
不要把一名被试的 JSON 改对后机械复制到所有被试！SliceTiming 错了比没有还危险，PhaseEncodingDirection 错了会直接导致畸变校正方向反了。

## Slide 17
高频大坑：PhaseEncodingDirection
DICOM vs BIDS 的方向表示不同
DICOM 里写的是 AP / PA / LR / RL 等物理方向
BIDS JSON 里写的是 i / i- / j / j- / k / k- 等 NIfTI 轴方向
不能凭经验把 AP 直接写成 j，必须结合 NIfTI 方向、厂家说明、dcm2niix 输出一起核对
SliceTiming 注意事项
是每层切片在一个 TR 内的采样时间点
不是简单的切片顺序编号
多带采集时通常不是简单升序
Estimated 字段重命名
EstimatedEffectiveEchoSpacing → EffectiveEchoSpacing
EstimatedTotalReadoutTime → TotalReadoutTime
先确认数值本身没问题，再改 key 名
实用技巧：项目脚本中提供了 jq 批量修改脚本，可以一键为所有被试的 bold.json 补齐
SliceTiming、PhaseEncodingDirection、RepetitionTime 三个关键字段。脚本会先自动备份（.bak），再执行修改。

## Slide 18
07 | BIDS 验证
bids-validator 使用与报错排查
07 | BIDS 验证
bids-validator 使用与报错排查

## Slide 19
bids-validator：运行前必须验证
bids-validator /path/to/BIDS_ROOT
结果解读
error：先修，再跑 fMRIPrep
warning：不一定致命，但要逐条看
能跑起来 ≠ 数据合规
常见报错 | 解决方法
缺 dataset_description.json | 创建该文件，填入 Name 和 BIDSVersion
功能文件名没有 task-xxx | 重命名添加 task 实体
有 bold.nii.gz 无 bold.json | 确保 .json sidecar 存在
events.tsv 文件名与 run 对不上 | 检查文件名中的 task/run 标签
场图文件结构不合规 | 参考 BIDS 规范检查 IntendedFor
--skip-bids-validation 只适合已单独跑过 validator 的场景。第一次整理数据不建议跳过 BIDS 检查。
项目工具：validate_bids_output.py 可校验 BIDS 产物完整性（文件成对、命名合规、TaskName 一致性），并可选生成 participants.txt。

## Slide 20
08 | 准备运行环境
Docker、FreeSurfer、TemplateFlow
08 | 准备运行环境
Docker、FreeSurfer、TemplateFlow

## Slide 21
运行环境：路径与资源配置
路径 | 作用
inputdir | 输入 BIDS 根目录
outputdir | 预处理结果输出目录（derivatives/fmriprep）
workingdir | 中间缓存和临时文件（需大磁盘）
fslicense | FreeSurfer license 文件
TEMPLATEFLOW_DIR | 模板缓存目录（首次需网络）
participants.txt | 要处理哪些被试（每行一个）
bids_filters.json | 限制 fMRIPrep 只读哪些数据
TemplateFlow 国内镜像：
export TEMPLATEFLOW_AWS_S3_ENDPOINT=
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/templateflow/
workingdir 常常非常大，磁盘不够比内存不够更常见。outputdir 和 workingdir 在慢盘上速度会明显下降。
资源预算示例（3 被试并行）
CPU：4核/任务 × 3 = 12核级别 | 内存：16GB/任务 × 3 = 48GB+ | 外加 Docker/系统开销

## Slide 22
09 | 运行 fMRIPrep
命令参数详解与并行策略
09 | 运行 fMRIPrep
命令参数详解与并行策略

## Slide 23
fMRIPrep Docker 命令框架
docker run --rm \
-v ${fslicense}:/opt/freesurfer/license.txt:ro \
-v ${inputdir}:/data:ro \
-v ${outputdir}:/out \
-v ${workingdir}:/scratch \
nipreps/fmriprep:25.1.4 \
/data /out participant --participant-label 094 \
--nprocs 4 --omp-nthreads 3 --mem-mb 16000 \
--output-spaces MNI152NLin2009cAsym:res-2 fsLR:den-91k
参数 | 作用 | 新手建议
--participant-label | 只跑指定被试 | 调试时非常好用
--output-spaces | 输出空间 | 体素分析用 MNI；表面分析加 fsLR
--cifti-output 91k | 输出 CIFTI grayordinates | 确实会用 CIFTI 时再开
--use-syn-sdc warn | 无场图时尝试 SDC | 无场图项目常用
--skull-strip-template | 脑提取模板 | 整批数据保持一致
--fd/dvars-spike-threshold | 标记高运动/信号跳变 | 影响 confounds spike regressor

## Slide 24
并行策略与资源管理
资源配置示例
num_cores = 4（总线程）
nthreads = 2（单进程线程）
memMB = 16000（内存上限）
parallel_jobs = 2（并行数）
资源预算（2 并行）
CPU：4 × 2 = 8 核级别
内存：16GB × 2 = 32GB+
外加 Docker / 系统 / 文件缓存开销
常见坑：单个被试只需 16GB，但一并行 3 个机器就爆了！
不要把 parallel_jobs、--nprocs、--omp-nthreads 分开看，要算总账。
screen 会话管理
screen -S fmriprep_process
./run_fmriprep.sh
脱离：Ctrl+A → D
恢复：screen -r <id>
版本管理：同一个课题中途升级 fMRIPrep 版本会影响可重复性。
建议整批数据保持同一版本（如 25.1.4），不要中途混用。

## Slide 25
10 | fMRIPrep 内部原理
结构像与功能像处理流程
10 | fMRIPrep 内部原理
结构像与功能像处理流程

## Slide 26
fMRIPrep 内部处理流程
结构像 (T1w) 处理
1
脑提取 (Skull Stripping)
2
组织分割 (GM / WM / CSF)
3
配准到标准空间 (MNI)
4
皮层表面重建 (FreeSurfer)
功能像 (BOLD) 处理
1
生成 BOLD 参考图
2
估计头动参数
3
Slice-timing correction
4
畸变校正 (SDC)
5
BOLD 配准到 T1w
6
重采样到标准空间
7
生成 confounds
关键思想：尽量减少重复插值
fMRIPrep 会把多个变换拼接起来，尽量一次性重采样，减少信息损失。这也是它被广泛采用的重要原因之一。

## Slide 27
fMRIPrep 不是什么
不是 GLM 软件
fMRIPrep 只做预处理，不做统计建模。后续 GLM 需要用 nilearn、FSL、SPM 等工具。
不是自动去噪神器
它生成 confounds，但不替你决定用哪些。去噪策略是分析决策。
不是被试排除工具
它提供质量指标（FD、DVARS），但排除标准需要研究者自行判断。
fMRIPrep 做的是高质量标准化预处理，以及提供下游分析要用的 confounds。理解它的边界，才能更好地规划后续分析流程。
版本信息
最新稳定版：25.2.5（2026-03-10）
项目实际使用：nipreps/fmriprep:25.1.4
建议：一个课题整批数据保持同一版本，不要中途混用

## Slide 28
11 | 结果检查与输出
HTML 报告、confounds 与常见误区
11 | 结果检查与输出
HTML 报告、confounds 与常见误区

## Slide 29
跑完后如何检查结果
HTML 报告（最先看）
脑提取有没有明显失败
T1 到 MNI 是否对齐
BOLD 到 T1 是否对齐
畸变校正是否合理
头动和 carpet plot 是否异常
关键输出文件
desc-preproc_bold.nii.gz
desc-brain_mask.nii.gz
desc-confounds_timeseries.tsv
desc-confounds_timeseries.json
表面/CIFTI 输出（如开启）
desc-confounds_timeseries.tsv 常见列：trans_x/y/z | rot_x/y/z | framewise_displacement | dvars | white_matter | csf | global_signal | a_comp_cor_* | t_comp_cor_*
重要误区：fMRIPrep 会生成很多 confounds，但不等于应该把所有列一股脑全部塞进 GLM！
官方文档明确提醒：confounds 列可能超过 100 列，不要全塞，应根据分析目标选择合适的去噪策略。

## Slide 30
12 | 工具脚本与参考
项目脚本工具与官方资料
12 | 工具脚本与参考
项目脚本工具与官方资料

## Slide 31
项目中的实用工具脚本
T1_dcm2bids_shengyu.m
MATLAB 脚本：DICOM 解压整理
自动调用 dcm2niix 转换
按序列名识别 T1w / 功能像
自动归档到 anat/ 和 func/
validate_bids_output.py
Python 工具：校验 BIDS 产物完整性
检查文件成对（.nii.gz + .json）
校验文件名 BIDS 模式
验证 TaskName 与文件名一致性
可选生成 participants.txt
批量重命名脚本 (bash)
为功能像文件名添加 task-xxx
同步处理 .nii.gz / .json / .bak
JSON 字段补齐脚本 (bash)
jq 批量修改 SliceTiming / PED / TR
Estimated 字段重命名
自动备份原始文件
dcm2bids_wjq.py（进阶）
Python 模块：将特定目录结构的 DICOM 批量转换为 BIDS 格式
支持 session 标签（ses-pre / ses-post）、自动 run 编号、dry-run 模式

## Slide 32
官方资料与参考链接
资源 | 链接
fMRIPrep 首页 | fmriprep.org/en/stable
fMRIPrep Usage | fmriprep.org/en/stable/usage.html
fMRIPrep Outputs | fmriprep.org/en/stable/outputs.html
fMRIPrep FAQ | fmriprep.org/en/stable/faq.html
BIDS MRI 规范 | bids-specification.readthedocs.io
BIDS Events 规范 | bids-specification.readthedocs.io/.../events.html
dcm2niix | github.com/rordenlab/dcm2niix
建议收藏以上链接，遇到问题时优先查阅官方文档。fMRIPrep FAQ 覆盖了大部分常见报错和配置问题。

## Slide 33
全流程总结：关键检查点
扫描结束
保留原始 DICOM，记录扫描参数
整理数据
确认被试完整性，统一目录结构
dcm2niix
不要漏掉 .json sidecar
BIDS 命名
task-xxx 必须有，bold.json 必须配对
JSON 元数据
TR/SliceTiming/PED 逐被试核对
bids-validator
先修 error，再看 warning
环境准备
磁盘空间、FreeSurfer license、TemplateFlow
运行 fMRIPrep
资源预算算总账，版本保持一致
结果检查
HTML 报告 + confounds 策略选择

## Slide 34
谢谢！
fMRI 预处理全流程指南
DICOM → dcm2niix → BIDS → fMRIPrep → 质量检查
有问题欢迎交流讨论